## Slide 1
8004Q-48V 充电机介绍
尼讯（上海）科技有限公司
sales01@naythantech.com
Dec. 2024 Updated
Notes: Two types available at the moment.

## Slide 2
Rubber feet, and rubber protection included
包胶设计，坚固防摔
Safe to use
使用安全
Spark free and short circuit proof
Transfer charging data through QR-code
具备数据传输功能
Discrete design
连接线分体设计
Black anodized aluminum
Upgradeable software
软件可升级
Can charge each types of battery compartment
可给多种类型蓄电池充电
Li-ion,AGM,EFB,MF,etc.
Can be used by everyone
操作简单，显示直观
Easy to read LCD display, three button operation
Patented charging logic
专利充电方法
Re-starts charging in case of Power cut
在断电后设备能自动启动
No need for charger restart as long as connected to battery
8004Q-48V充电器特点
Notes: Two types available at the moment.

## Slide 3
8004Q-48V 技术参数
充电指标 Charge Mode | 充电功率 Max charge power | ≥225W
 | 充电电压范围 Charge voltage range | 2.0V-54.0 V DC
 | 充电电压精度 Charge voltage accuracy | ±0.1V
 | 充电电流范围 Charge current range | 0.5-4.0A
 | 电流测量分辨率 Current resolution | 0.1A
 | 充电模式 Charge working mode | 恒流、恒压(CC/CV)
 | 充电段式 Charging steps | 多段式(Multi-stages)
 | 稳压电压模式 Power supply | 支持
 | 电池硫化修复功能 SOH recovery function | N/A
 | 通讯信号 Communication signal | CAN/485/Lin
 | 支持电池类型 Supported battery type | Li-ion Battery/Lead-acid battery

## Slide 4
8004Q-48V 技术参数
环境要求 Environment | 散热方式 Cooling | 无风扇（NO FAN)
 | 输入AC线方式 Input cable specifications | 活接（线长可选）Quick connection connecter 2.5m *0.75mm²*3C
 | 输出DC线方式 Output cable specifications | 接（线长可选）Quick connection connecter 2.5m * 18AWG * 2C(red/black）
 | 夹钳 / DC连接器 Clamps / Connector | Alligator clip Customized support
 | 贮存环境温度 Storage temperature | -20℃-60℃
 | 工作环境温度 Use temperature | -10℃-45℃
充电显示 Display | 充电百分比显示 Charging percent | 支持(Qualified)
 | 充电AH 显示 AH Calculate | 支持(Qualified)
 | 充电时长显示 Charging time | 支持(Qualified)
 | 显示语言 Language | 中文、英文 Chinese, English
 | 充电中和充电完成液晶背光区分 Different backlight in charging and float charging | 支持(Qualified)
 | 充电电流显示 Charging Current display | 支持(Qualified)

## Slide 5
8004Q-48V 技术参数
电气及安全指标 Electrical Specification | 设备输入电压 AC input voltage | 100VAC-260VAC/50-60Hz
 | 产品本体重量 Weight | 2.6 Kg
 | 产品尺寸 Dimensions | 252*152*82 mm
 | 充电电截止条件 Charging and discharging cutoff conditions | 电池充满、电池故障、硬件故障( full battery charged、faulted battery 、hardware fault）
 | 报警条件 Trigger alarm condition | 故障电池、设备故障、环境温度异常（faulted battery、device fault、 abnormal temperature）
 | 报警方式 Alarming tpye | 蜂鸣器(buzzer)
 | 保护功能 Protection funciton | 输出反接、输出短路、输出端过压、输入端过压欠压、过温、过流 ( reverse polarity,、short circuit、 output over voltage 、input over voltage、over temperature、over current）
 | IP等级 Protection index | IP20

## Slide 6
8004Q-48V 产品特点
可兼容12V铅酸蓄电池和48V锂离子电池补充电
可兼容多种通讯方式
外观局部硅胶防护，保护车辆和电池
显示屏升级变大，显示屏显示直观，充电信息显示完整
具有蜂鸣器工作状态提示
支持上传充电数据到云端

## Slide 7
8004Q-48V 信息化架构
充电机
小程序或APP
服务器
充电信息化系统由充电机、移动端应用程序和云端服务器组成

## Slide 8
8004Q-48V 数据传输方案
AGM
14.5 V
15.5 A
20.5 AH
2.1 H
70 %
Charge
Date
云计算基础架构
1. 门店技师充电完成后，录入电池编码、规格等参数，然后使用APP/小程序扫描屏幕二维码。
2. 手机可显示充电报告，数据同步传输至服务器。
3. 服务器端可对数据进行管理和追溯。
4. 加密二维码解析方法见技术文件。